無線通信要領の一例

◎　基本的な心得

・　送信する前に、伝える内容を整理してから、プレストークスイッチを押す。

- 他機の送信を邪魔しない。

ｅｘ；フライトサービス：ＨＣ、ポジション・高度は？

ＨＣ：石山、３，０００ｆｔ

本事例の場合では、ＨＣの送信が終わるまでは自分は送信してはならない。

- ヒヤリングをシッカリして、状況を確認してから送信

・　送信内容は簡潔に！（会話調はダメ、丁寧語は不要）

・　自機の状況（意志）を他に伝える（心配される前に）

- 航空法では３０分に一度、位置通報

- 自機に状況の変化があったら通報

・　呼び出されたら、速やかに反応する！

ｅｘ；フライトサービス：Ｒ５，フライトサービス、状況は？

Ｒ５：　・・・・・・（どう答えるか、思考中）

本事例の場合は、先ず返事する（こちらＲ５、スタンバイ）、内容がまとまったら、改めて状況を通報する。

速やかな応答がないと、フライトサービスの再度の呼出しと、Ｒ５の遅れた返事で、ダブルコンタクトとなって通じない。

◎　離着陸時

・　離陸準備が完了したら、曳航機に自分の意志を伝える。

ｅｘ１；ＧＬ：ＲＯ，ＨＣ，２，０００ｆｔ離脱

ＲＯ：了解

ｅｘ２；ソアリングしたい場合

ＧＬ：ＲＯ，ＴＤ、ソアリング、西の山３，０００ｆｔ、雲の下

ＲＯ：了解

・　ダウンウインドに入ったら、フライトサービスに着陸を要求

ｅｘ；ＧＬ：フライトサービス、ＨＣ、レフト（ライト）ダウンウインド

フライトサービス：了解、グラス（センター、ウインチレーン）

◎　ウエーブエリヤで飛行する場合

- 離脱したら；　離脱高度、距離、ウエーブコンタクトの有無を通報

- ウエーブエリヤから離脱する場合には、その旨を通報

◎　山のエリヤでソアリングする場合

- ソアリング中は、原則３０分に１回、状況（位置、高度、上がり下がり）を通報

- 他機のサーマルに合流する場合は、当該機に「合流する旨」を通報

・　エリヤから離脱する場合には、その旨を通報

◎　平野部でソアリングする場合

・　ソアリング中は、原則３０分に１回、状況（位置、高度、上がり下がり）を通報

・　他機のサーマルに合流する場合は、当該機に「合流する旨」を通報

◎　多数機が飛行していて、着陸機が混雑しそうな場合、フライトサービスから通報高度を指定された場合

・　自機がその高度付近に達したら、自機の状況と意志を通報

ｅｘ；ＧＬ：フライトサービス、Ｇ５、シントツ上空、１５００、

ゼロ、粘ってます。